Hallo heren en dames van de legervoertuigen.nl.

Hier volgt enige informatie van de daf YA 616.

algemeen:

Ter vervanging van de 6×6  macks en whites ontwikkelde daf daartoe het type YA 616, een drie asser met 6×6 aandrijving en een zescilinder continental benzinemotor, type R6602 met een vermogen van 232 pk/2800 toeren.

Via een vijfversnellingsbak en een hulpbak met hoge en lage overbrenging werden alle wielen aangedreven.

De Timken achterassen waren voorzien van dubbele reductie en de wagen had hydraulische remmen met luchtdrukbekrachteging, terwijl ook de stuurinrichting hydraulisch bekrachtigd werd.

Het voertuig weegt ruim tien ton en kan in het terrein zes ton vervoeren.

De wielbasis is 4,16 meter en er waren 1400×20 terreinbanden gemonteerd, enkel lucht rondom.

De opbouw vertoonde veel overeenkomst met de YA 328.

Achter de cabine bevond zich een winch met een trekkracht van 9000 kg.

De YA 616 kon een aanhangerlast van 14.500 kg trekken en werd dan ook vaak als trekker gebruikt voor zwaar geschut.

De prototypen waren gereed in 1956, de productie liep van 1957 tot 1968.

Gedurende deze periode werden er talrijke opbouwvarianten op dit 6×6 chassis geintroduceerd.

Voor het transport van containers en pallets bouwde men het type YA 616 VL met lage en vlakke laadvloer en neerklapbare zij en achterschotten.

Bij deze uitvoering was de winch voorop de wagen geplaatst.

In 1959 kwam het type YK 616 in productie, een 6×6 kipper met driezijdige hydraulische kipinstallatie van BAVO en 1100×20 banden , achter dubbel.

De YF 616 was een brandstofwagen met een tankinhoud van 7000 liter.

De YT 616 een trekker voor 25 tons opleggers of diepladers, in hoofdzaak ingezet bij de genie.

Voor de berging van defecte voertuigen werden voor leger en luchtmacht ca 300 takelwagens op het 6×6 chassis gebouwd , de typen YB 616 en YB 626.

Ze waren uitgerust met een 10 tons Austin Western kraan en met twee lierinstallaties, 1 voor en 1 achter, resp met 9 ton en 20 ton trekkracht.

Het type YB 616 heeft 1100×20 banden , achter dubbele montage , terwijl de YB 626 op 1400×20 rondom gemonteerd stond.

Verdere info over dit type heb ik niet meer dus hier zult u het moeten doen.

Wellicht zijn er nog leden met foto s met dit type.

YT 514.

In de serie tactische voertuigen van de eerste generatie verscheen in 1960 nog een 4×4 trekker.

Deze was van het type YT 514.

Uiterlijk was de familierelatie met de YA 318 weer duidelijk herkenbaar.

Maar als krachtbron fungeerde een van de eerste turbo-dieselmotoren die DAF in eigen huis produceerde.

Deze was van het type DS 575.

Dit was een zescilinder met een cilinderinhoud van 5750cc en een vermogen van 165 pk/2400 toeren.

Via een vijfversnellingsbak met hulpbak werd de motorkracht overgebracht op alle wielen.

De wielbasis van deze trekkers was 3,58 meter.

De YT 514 diende voor het trekken van 6 - 10 tons opleggers  zoals;

het type YAF 1014 een brandstofwagen met een inhoud van 10000 liter.

Het type YTT 1004 een munitie oplegger  van 10 ton met gesloten opbouw.

Verder wil ik u laten weten dat met de standaardisatie van het wagenpark met de eerste generatie DAFs vele dumptrucks konden worden vervangen.

Alle nieuwe DAFs werden in de jaren 1950 tot 1960 geproduceerd.

Na 1960 werden er nog wel trucks gebouwd maar in mindere mate.

In totaal bestelde het ministerie van defensie in de genoemde periode 17.000 DAFs.

Daarvan waren er voor de landmacht een totaal van 14.500 exp bestemd, en de rest voor de luchtmacht en marine.

Verder wilde ik mij nog even voorstellen ik ben Patrick Pille  uit Vlaardingen.

Ik ben 32 jaar oud en erg geintersseerd in legervoertuigen helaas heb ik er zelf geeneen.

In de toekomst hoop ik er wel een te kunnen aanschaffen maar dat duurt nog wel even denk ik.

Ondertussen zal ik jullie van zoveel mogelijk informatie voorzien voor op de website.

Volgende keer meer.

Met vriendelijke groet Patrick Pille.